## Slide 1: Presentación Final interfaz usuario + panel led
E0306 - Taller de proyecto 1
GRUPO #5
Acuña Alejandro - 111/6
Campagna Cristian - 11/2
Fuentes Facundo – 162/8
Labrune Juan Pablo - 490/8

## Slide 2: Objetivo
Objetivo primario
Crear un poncho que, a través de una interfaz de usuario, muestre mensajes mediante una matriz de leds.
Objetivo secundario
  Escalabilidad.
  Desarrollo de un driver SPI.

## Slide 3: Propuesta
Interfaz de usuario (GPIO)
  Matriz de botones
  Display
Panel Led + Max7219 (SPI)
Sistema OSEK-OS

## Slide 4: Diagrama del sistema

## Slide 5: Interfaz de usuario

## Slide 6: OSEK-OS
Tareas:
  PeriodicTask
     Se ejecuta obligatoriamente
    Alarma cada 100 ms
    Non-preemptive
    Prioridad = 5
  SwitchesTask
     Puede interrumpirse
    Full-preemptive
    Prioridad = 4

## Slide 7: Comunicación SPI
Implementado a través del periférico SSP1.
Configuración de inicialización:
  Modo Master
  Frame de 16 bits
  Modo CPHA 0 – CPOL 0
  CLK predeterminado
  Bit Rate = 100.000
Puertos:
  P1_4 – funcion 5  Mosi
  P1_20 – funcion 1  SlaveSelec
  PF_4 – funcion 0  CLK

## Slide 8: Explicación funcional
MAX7219
Integrado capaz de controlar hasta 8 dígitos de 7 segmentos o 64 diodos LED independientes.
Posee un decoder BCD code-B.
Realiza multiplexado y cuenta con una memoria RAM interna para almacenar el valor de cada dígito.
Compatible con SPI, QSPI, y MICROWIRE.

## Slide 9: Explicación funcional
Panel LED 8x8 1088AS
Matriz LED encapsulada completamente en un único cátodo.
10 mA por cada LED.
Rango de temperatura de funcionamiento: - 25 ~ + 85°C

## Slide 10: Panel LED + MAX7219
Comunicación CIAA – MAX:
  Funcion SendByte(registro,dato)
    Utiliza funcion Chip_SSP_WriteFrames_Blocking()
Caracteres alfanuméricos predefinidos.
Modos de muestreo del Panel LED:
  Deletetro.
  Circular.
  Ping – Pong.

## Slide 11: Esquema MAX7219 + Panel LED

## Slide 12: GPIO
Características
  80 pines (40 x 2)
  Hasta 7 Funcionalidades
  Configuración de características físicas (Pull-Up o Pull-Down)
  8 pines GPIO
Configuración del Driver a través del protocolo POSIX
Firmware\modules\drivers\cortexM4\lpc43xx\src\ciaaDriverDio.c

## Slide 13: GPIO – Teclado Matricial - Pines
Salidas
  T_FIL0: Puerto P4_0 en función 0 para GPIO
  T_FIL1: Puerto P4_1 en función 0 para GPIO
  T_FIL2: Puerto P4_2 en función 0 para GPIO
  T_FIL3: Puerto P4_3 en función 0 para GPIO
Entradas
  T_COL0: Puerto P1_5 en función 0 para GPIO
  T_COL1: Puerto P7_4 en función 0 para GPIO
  T_COL2: Puerto P7_5 en función 0 para GPIO
  Todos configurados como Pull Up

## Slide 14: GPIO – LCD – Pines
LCD1: Puerto P4_4 en función 0 para GPIO
LCD2: Puerto P4_5 en función 0 para GPIO
LCD3: Puerto P4_6 en función 0 para GPIO
LCD4: Puerto P4_10 en función 4 para GPIO
LCD_EN: Puerto P4_9 en función 4 para GPIO
LCD_RS: Puerto P6_4 en función 0 para GPIO (P4_8)
Todos configurados como SALIDA y en Pull Up

## Slide 15: PinOut

## Slide 16: GPIO – Teclado Matricial
Declaraciones y Designación
  Para las Entradas 
    const ciaaDriverDio_dioType ciaaDriverDio_Inputs[] = { {0,4} };
  Para las salidas 
    const ciaaDriverDio_dioType ciaaDriverDio_Outputs[] = { {5,13} };
Comportamiento Físico y Lógico
  Chip_SCU_PinMux(4,0,MD_PUP|MD_EZI,FUNC0);

## Slide 17: Teclado Matricial
Teclado matricial 4x3 estilo NumPad
Requiere 7 Pines GPIO
Detección de tecla por “Barrido”
  Utilizacion de una mascara de bits
  Se pregunta por 0 (pull-up)
Ejemplo:
Se fuerza la salida del uC de una fila en 0:
outputs = outputs & 0xFF7F; //1111 1111 0111 1111
outputs = outputs | 0x0340; //0000 0011 0100 0000
Se pregunta el estado de cada columna:
for(i = 0; i<0xFFF; i++); //Antirebote
if((inputs&0x10)==0)
boton_seleccionado = 4;

## Slide 18: Botonera CIAA
Botones Individuales
Complementarios al teclado matricial
Utilizado para la etapa de la inicialización
Funcionamientos individuales
Se pregunta por 0 (pull-up)

## Slide 19: Funcionalidades
Teclado Matricial
  1: Números (0 al 9)
  2 al 9: Letras del alfabeto
  0: Espacio y caracteres especiales
  Borrar: Borra el carácter en la posición anterior y posiciona al cursor sobre dicha posición.
  Confirmar: Si se llegó a la letra deseada se puede apretar esta tecla para confirmar y pasar a la siguiente posición del mensaje.
Botonera CIAA
  Shift: Permite escribir mayúsculas, solo funciona con los botones del 2 al 9.
  Derecha: Mueve el cursor a la derecha mientras sea posible. Una vez que llego al límite derecho el cursor queda en esa posición (no es cíclico).
  Izquierda: Misma funcionalidad que Derecha, pero para el lado izquierdo.
  Enter: Envía lo almacenado en el buffer que contiene el mensaje modificado.

## Slide 20: Display
PIN | Valor | Justificación
1 | GRND | --
2 | 5.0v | --
3 | Salida del preset | Ajuste de contraste
4 | Puerto RS de la CIAA | Selección de registro o Instrucción
5 | GRND | Solo se utiliza para escribir
6 | Puerto E de la CIAA | Leer o escribir Datos
7-10 | -- | No se utilizaran 8bits
11-14 | Puertos LCD_1-4 de la CIAA | Comunicación de 4 bits
15 | 5.0v | --
16 | GRND | --
Modelo: LCD Module CCM1620CSL
Características:
  Tipo: STN de 16 pines
  16 caracteres x 2 líneas
  Entrada de datos: 4 u 8 Bits
  Fuente de 5x8 puntos
  Modo: Amarillo – Verde.
  Tensión: 5v

## Slide 21: Diseño del Hardware
En primera instancia se fue probando el funcionamiento
del circuito en protoboards a la par del desarrollo del
software.

## Slide 22
Una vez obtenido el prototipo final con todas las funcionalidades implementadas de manera optima, se procede al diseño de la placa PCB mediante el programa Kicad.
Eleccion del poncho
Por la cantidad de elementos con la que contará el diseño se opta para realizar el diseño la utilizacion de la plantilla del “Poncho Grande” provista en el repositorio del proyecto CIAA.

## Slide 23: Diseño
Como se vio anteriormente el poncho deberá contar a
grandes rasgos con los siguientes elementos:
La botonera
El display
El max7219 + matriz de led(8X8)
Pero se requiere además:
El botón de reset
Modulo conversor de 3,3v a 5v

## Slide 24
A tener en cuenta
Fuente: Datasheet MAX7219/MAX7221

## Slide 25: Conversión de señales.
EDU-CIAA envía datos por SPI en un rango de tensión de 3,3v
MOSFET 2 regula esta señal a 5V aunque también la invierte.
Aunque el MOSFET 1 también realiza regulación, lo fundamental es que vuelva a invertir la señal.
El dispositivo MAX recibe los datos correctamente con un nivel de tensión correcto para su detección(5V).
Este conversor se aplica en cada uno de los 3 pines de comunicación SPI entre los dispositivos.

## Slide 26: Requisito adicional para el diseño
Durante la etapa de armado del prototipo, se observo un detalle muy importante respecto a la utilización de los pines de 5v de la EDU-CIAA.
En un principio se conecto el display y el panel led al mismo pin, y se observo que el backlight del mismo no funcionaba adecuadamente.
Se realizaron las siguientes mediciones con el fin de identificar el problema:
Consumo sin display ni panel 2.7 mA
Consumo sólo con display 88.8 mA
Consumo sólo del Panel LED 160 mA
Consumo del display + Panel LED 188 mA

## Slide 27
Conclusión:
No es suficiente la corriente que entregaba un solo pin de
alimentación de 5v para abastecer a todos los elementos.
Solución
Se debe utilizar el borne de 5v de la pinera 1
exclusivamente para conectar el display.
Por lo tanto el resto de los elementos se conectaran al
borne de alimentación de la pinera 2.

## Slide 29
Antes de comenzar a distribuir los
elementos en el poncho y realizar el
conexionado se prevé un diseño
según el diagrama.

## Slide 30
Diseño final del circuito impreso

## Slide 31: Costo de los Dispositivos
ALE
Componente | Modelo | Cantidad | Precio Unitario | Total
Panel LED 8x8 | 1088AS | 1 | $100.- | $100.-
Controlador SPI | MAX7219 | 1 | $70.- | $70.-
Resistencias (10 de 10k y 1 de 27k) |  | 11 | $0,50 | $5,50.-
Capacitores (1 cerámico de 0.1 µF y 1 electrolítico de 10 µF) |  | 2 | $1.- | $2.-
Transistores lógica de conversión de señal (MOSFET) | 2N7000 | 6 | $2.- | $12.-
Display LCD interfaz usuario |  | 1 | $90.- | $90.-
Pulsadores Switch (2 estados) interfaz usuario |  | 13 | $4.- | $52.-
Resistencia variable (Preset 10K) |  | 1 | $10.- | $10.-
Pineras, cloruro férrico, virulana, placa |  | - | $100 | $100.-
Costo Total del Poncho |  |  |  | $441,5.-
Fabricación de la placa

## Slide 32
Una vez obtenido el diseño final del circuito impreso se procede a su fabricación.
PASOS
1- Imprimir el circuito en papel ilustración.
2- Transferir el diseño a la placa.
3-Introducir la placa en cloruro férrico para eliminar el cobre sobrante.
Fabricación de la placa

## Slide 33
4- Agujerear la placa
5- Soldar los componentes

## Slide 34: Poncho Finalizado